## Slide 1: Programmeertheorie: Chips and Circuits
Lisa Eindhoven, Mik Schutte & Sebastiaan van der Laan
Week IV: Eindpresentatie
Afbeelding invoegen
Wijzig de afbeelding door de bestaande afbeelding te verwijderen. Klik op het pictogram dat vervolgens verschijnt om een afbeelding in te voegen.
Selecteer de afbeelding die je wilt invoegen en klik op ‘Invoegen’
2
1
Wanneer je de afbeelding wilt schalen of verslepen, ga dan naar ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. Met de witte bolletjes schaal je de afbeelding, met de zwarte haakjes schaal je het afbeeldingskader.
3
Selecteer de afbeelding en klik op ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ Klik vervolgens bij het onderdeel ‘Schikken’ op ‘Naar achtergrond’.
Startpagina
4

## Slide 2: De casus
Notes: Manhattan

## Slide 3: Intersections

## Slide 4: Collisions

## Slide 5: De constraints
De paden volgen het grid in Manhattan style.
Paden mogen niet over hetzelfde stukje grid lopen (Collision)
Intersections hebben hoge kosten.

## Slide 6: De kosten-functie
C = kosten
n = aantal eenheden pad
k = aantal intersections
Notes: Intersections

## Slide 7: Het probleem
    Contrained Optimization Problem (COP) Constraints: Manhattan Style & Collisions
    State-space
    Lower en Upper bound

## Slide 8: State-space
    K × n⁵
    K = aantal verbindingen n = aantal mogelijke posities 5 overgebleven richtingen (N, E, S, W, U, D)

## Slide 9: State-space voorbeeld
    K × n⁵ K = aantal verbindingen n = aantal mogelijke posities
    Chip 0; Netlist 1 K = 5, n = (7 × 6 × 7) = 294
    Statespace: 5 × 294⁵ ≈ 2×1012

## Slide 10: State-space voorbeeld

## Slide 11: Lower & Uppper bound
    Lower bound: Kosten van kortste afstand = abs(Δx) + abs(Δy) Δx, Δy verschil in afstand tussen gates van alle verbindingen
    Upper bound: Aantal verbindingen × max. pad lengte × voorwaartse opties
Notes: Pad lengte niet te bepalen. Want hoe liggen paden dan in de wegggg?

## Slide 12: Lower bound voorbeeld
    Kosten van kortste afstand = abs(Δx) + abs(Δy)
    Van (1, 5, 0) naar (6, 5, 0) Δx = 5, Δy = 0 Lower Bound: 5 + 0 = 5 Voor 1 verbinding.

## Slide 13: Methode
    Leg een zo kort mogelijk pad tussen twee gates.
    Random
    Dijkstra
    A*

## Slide 14: Random
    Kiest willekeurig een verbinding
    Kiest willekeurig een stap
    Tot de eind-gate is bereikt of het pad
    dood is gelopen

## Slide 15: Dijkstra
    Bekijkt neighbours
    Bepaalt hun kosten
    Verplaatst naar de goedkoopste neighbour

## Slide 16: A*
    Bekijkt neighbours
    Bepaalt kosten van de stap naar neighbour
    Bepaalt Manhattan distance van neighbour naar end-gate
    Verplaatst naar de goedkoopste ∑(Kost, Manhattan)

## Slide 17: Heuristiek
    Leg een zo kort mogelijk pad tussen twee gates.
    A* tuning door:
    Scary Gates
    Skyscraper

## Slide 18: Methode
    Stap 1 Laag niveau: Leg alle (overgebleven) paden*
    Stap 2 Hoog niveau: Welk pad leggen we eerst?

## Slide 19: Heuristiek: Hoog niveau
    Welk pad (her)leggen we (eerst)?
    Min. Freedom
    Min. Manhattan distance
    Max. Manhattan distance
    ‘Veilige’ oplossing met aangepaste kosten
    Verbeteren met Hilldescent

## Slide 20: Methode
    Om de laagste kosten te verkrijgen zijn algoritmen op laag en hoog niveau gecombineerd.
    Voorbeeld: A*-ScaryGate -> Hilldescent met A*

## Slide 21
    Gemiddelde Kosten Chip 1, Net 4 n = 25
    Minimale Kosten Chip 1, Net 4 n = 25
Resultaten

## Slide 22: Resultaten
    Gemiddelde Kosten Chip 1, Net 4 n = 25
    Minimale Kosten Chip 1, Net 4 n = 25

## Slide 23
Resultaten samengevat
    ScaryGates heeft de laagste gemiddelde en minimale kosten.

## Slide 24: Resultaten samengevat
    Verbindingen met de hoogste Manhattan eerst leggen geeft de laagste gemiddelde kosten.
    De minimale kosten van Freedom en Max. Manhatten evenaren elkaar.

## Slide 25: Resultaten
    Hilldescent met ScaryGates & Skyscraper Chip 2, Netlist 9
    Kosten = 2747 Pad-eenheden = 1547 Intersections = 4
Notes: Andere oplossingen 4500.
Enkele hilldescent 20.000 (10x)

## Slide 26: Conclusie
    Hoe verbind je alle gates op een chip met de laagste kosten?
    1. Sluit niet vroegtijdig oplossingen uit (hebberige paden)
    2. Paden moeten elkaars gates vermijden 3. Leg de paden met de hoogste Manhattan distance eerst

## Slide 27: Future work
    Wat maakt een chip-netlist combinatie moeilijk?
    Is elk algoritme even goed voor elke combinatie? Bijvoorbeeld: Een algoritme dat eerst de chip analyseert en daarna op basis van bepaalde statistieken zelf een specifieke aanpak selecteert.
    Is de A* (met verschillende kosten) die wij gehanteerd hebben wel de beste padvinder? Welke heuristieken/kosten kunnen we nog toevoegen?

## Slide 28: Programmeertheorie: Chips and Circuits
Lisa Eindhoven, Mik Schutte & Sebastiaan van der Laan
Week IV: Eindpresentatie
Afbeelding invoegen
Wijzig de afbeelding door de bestaande afbeelding te verwijderen. Klik op het pictogram dat vervolgens verschijnt om een afbeelding in te voegen.
Selecteer de afbeelding die je wilt invoegen en klik op ‘Invoegen’
2
1
Wanneer je de afbeelding wilt schalen of verslepen, ga dan naar ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. Met de witte bolletjes schaal je de afbeelding, met de zwarte haakjes schaal je het afbeeldingskader.
3
Selecteer de afbeelding en klik op ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ Klik vervolgens bij het onderdeel ‘Schikken’ op ‘Naar achtergrond’.
Startpagina
4